| Einrichtung | zu prüfen sind | Prüffrist |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |
| BGV A3, § 5 | alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand | vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderungen oder Instandsetzungen, in bestimmten Zeitabständen (durch eine Elektrofachkraft) |
| Krane |  |  |
| BGV D6, § 25 Abs. (1) | Aufstellung, Ausrüstung und Betriebsbereitschaft bei nicht betriebsbereit angelieferten Kranen | vor der ersten Inbetriebnahme |
|  | bei kraftbetriebenen Kranen und Kranen mit einer Tragfähigkeit von mehr als 1000 kg: alle Teile des Krans bzw. der Katze einschließlich der Kranfahrbahn und der Tragmittel | nach wesentlichen Änderungen |
| § 26 Abs. (1) | alle Teile des Krans bzw. der Katze einschließlich der Kranfahrbahn und der Tragmittel | mindestens jährlich |
| § 26 Abs. (1) | bei Turmdrehkranen: alle Teile des Krans bzw. der Katze einschließlich der Kranfahrbahn und der Tragmittel | nach jeder Aufstellung, nach jedem Umrüsten, mindestens jährlich |
| § 26 Abs. (2) | kraftbetriebene Turmdrehkrane, kraftbetriebene Fahrzeugkrane, ortsveränderliche kraftbetriebene Derrickkrane, LKW-Anbaukrane alle Teile des Krans bzw. der Katze einschließlich der Kranfahrbahn und der Tragmittel | mindestens alle 4 Jahre Turmdrehkrane ab dem 18. Betriebsjahr jährlich |
| Winden-, Hub- und Zuggeräte |  |  |
| BGV D8, § 23 Abs. (1) | Geräte einschließlich der Tragkonstruktion sowie Seilblöcke | vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen, den Einsatzbedingungen entsprechend nach Bedarf, mindestens einmal jährlich |
| Flurförderzeuge (z. B. E-Karren, Hubwagen, Gabelstapler) |  |  |
| BGV D27, § 37 | komplett incl. Anbaugeräte und Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb in Schmalgängen | jährlich |
|  | Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb in Schmalgängen | tägliche Funktionsprüfung |

| Einrichtung | zu prüfen sind | Prüffrist |
| --- | --- | --- |
| Fahrzeuge |  |  |
| BGV D29, § 36 Abs. (1) | Wirksamkeit der Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen | vor Beginn jeder Arbeitsschicht vom Fahrer |
| § 57 Abs. 1 | Fahrzeuge auf betriebssicheren Zustand | nach Bedarf, mindestens jährlich |
| Flüssiggasanlage |  |  |
| BGV D34, § 33 | die zusammengebaute Anlage auf ordnungsgemäße Installation, Aufstellung und Dichtheit | vor der ersten Inbetriebnahme, nach Instandsetzungsarbeiten, nach Veränderungen, nach Betriebsunterbrechung von mehr als 1 Jahr |
| §§ 35, 37, 38 | Verbrauchsanlagen auf Betriebssicherheit | Ortsfeste Verbrauchsanlage alle 4 Jahre Fahrzeuge mit Flüssiggas-Verbrennungsmotor jährlich zu Brennzwecken in Fahrzeugen sowie ortsveränderliche Verbrauchsanlage alle 2 Jahre |
| § 39 | Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche | vor der ersten Inbetriebnahme, nach Veränderungen und nach Instandsetzungsarbeiten wiederkehrend jährlich |
| Leitern und Tritte |  |  |
| BGV D36, § 29 Abs. 1 | alle Teile auf ordnungsgemäßen Zustand | in angemessenen Zeitabständen |
| Betriebsfremde Leitern und Tritte, § 29 Abs. 2 | alle Teile auf Eignung und Beschaffenheit | vor der Benutzung (durch den Benutzer selbst) |
| Mechanische Leitern, § 30 | alle Teile auf ordnungsgemäßen Zustand | nach Bedarf, mindestens jährlich |

Die Prüfungen erfolgen, sofern nicht anders vermerkt, durch die vom Arbeitgeber beauftragte (befähigte) Person.

Unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Abs. (3) der Betriebssicherheitsverordnung hat der Unternehmer Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen von Arbeitsmitteln zu ermitteln.

Die nachfolgend aufgeführten Quellen sind als Unfallverhütungsvorschrift (BGV) zurückgezogen und als Kapitel in der BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“ eingegangen. Die angeführten Prüffristen können zur Orientierung herangezogen werden, sofern keine Unfallverhütungsvorschrift (BGV) oder geltende Rechtsnorm zu beachten ist.

| Einrichtung | zu prüfen ist/sind | Prüffrist |
| --- | --- | --- |
| Lastaufnahmeeinrichtungen |  |  |
| Teil 1, Kapitel 2.8 Abschnitt 3.15 | Zustand der Bauteile und Einrichtungen, bestimmungsgemäßer Zusammenbau, Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen | vor der ersten Inbetriebnahme, mindestens einmal jährlich, je nach Einsatzbedingungen in kürzeren Abständen, nach Schadensfällen, nach Instandsetzung |
| Hebebühnen |  |  |
| Teil 1, Kapitel 2.10 Abschnitt 2.9 | Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen, Vollständigkeit des Prüfbuches | nach der ersten Inbetriebnahme, mindestens einmal jährlich, nach Änderungen der Konstruktion, nach wesentlichen Instandsetzungen |
| Erbaumaschinen |  |  |
| Teil 1, Kapitel 2.12 Abschnitt 3.22 | Zustand der Erdbaumaschine auf augenfällige Mängel, Funktion der Bedienungseinrichtung, vor dem Hebezeugeinsatz die Funktion der Bremsen und der Not-halt- bzw. Notendwarneinrichtungen Erdbaumaschinen | vor Beginn jeder Arbeitsschicht (durch den Maschinenführer) vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen, mindestens einmal jährlich, je nach Einsatzbedingungen in kürzer Abständen |
| Rammen |  |  |
| Teil 1, Kapitel 2.13 Abschnitt 3.12 | Rammen mit zugehörigen Anlagen auf augenfällige Mängel Rammen | täglich (durch den Geräteführer) nach jeder Aufstellung, nach konstruktiven Änderungen, mindestens einmal jährlich |

| Einrichtung | zu prüfen ist/sind | Prüffrist |
| --- | --- | --- |
| Strahlarbeiten |  |  |
| Teil 2, Kapitel 2.24 Abschnitt 3.12 | Druckluftstrahlgeräte auf ordnungsgemäße Installation, Funktion und Aufstellung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit und Funktion auf ordnungsgemäße Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung | vor der ersten Inbetriebnahme nach Betriebsunterbrechung von mehr als einem Jahr nach Änderung des Aufstellungsortes, nach Instandsetzungsarbeiten oder Veränderungen |
| Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren |  |  |
| Teil 2, Kapitel 2.26 Abschnitt 3.27 | Gasschläuche sowie deren Befestigungen und Verbindungselemente auf einwandfreien Zustand, Verbrauchseinrichtungen auf Funktion, Flaschenbatterieanlagen und Verbrauchseinrichtungen auf ordnungsgemäße Aufstellung, Beschaffenheit und Dichtheit unter Betriebsverhältnissen trockene Gebrauchsstellenvorlagen und Einzelflaschensicherungen auf Sicherheit gegen Gasrücktritt, Dichtheit und Durchfluss, nasse Gebrauchsstellenvorlagen auf Sicherheit gegen Gasrücktritt | vor Arbeitsbeginn (durch die Versicherten) vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten mindestens einmal jährlich |
| Bauaufzüge |  |  |
| Teil 2, Kapitel 2.30 Abschnitt 3.20 | Bauaufzüge auf ordnungsgemäße Aufstellung, Ausrüstung und Betriebsbereitschaft Festigkeit und Standsicherheit tragender Hilfskonstruktionen von Bauaufzügen Bauaufzüge | vor der jeweiligen Inbetriebnahme am Einsatzort, nach jedem Umrüsten vor der Inbetriebnahme (schriftlich nachweisen) entsprechend den Einsatzbedingungen nach Bedarf, mindestens einmal jährlich |
| Flüssigkeitsstrahler |  |  |
| Teil 2, Kapitel 2.36 Abschnitt 4 | Flüssigkeitsstrahler auf ihren arbeitssicheren Zustand | vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderungen oder Instandsetzungen, nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten, mindestens einmal jährlich |

Die Prüfungen erfolgen, sofern nicht anders vermerkt, durch die vom Arbeitgeber beauftragte (befähigte) Person.